| Zamawiający: Zarządca Nieruchomości P.H.U.„EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65 53-503 Wrocław | Tel. 071 774-69-18 fax. (071) 774-69-17 email exist@home.pl www.exist.com.pl |
| --- | --- |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:1/W5/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na robotę budowlaną

pn.: „REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU.

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CPV: 45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

CPV: 45443000 4 - Roboty elewacyjne

CPV: 45450000 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV: 44221100 6 - Okna

- Zakres Przedmiotu Zamówienia

  - Informacje Ogólne

Przedmiot niniejszego zamówienia są roboty budowlane pn.:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

PRZY UL. STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU.

Lokalizacja: ul. STANISŁAWA WORCELLA 5A, 50-448 Wrocław, nr działki 74/17, AM-5 Obręb Stare Miasto.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem: remont elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej we Wrocławiu przy ul. STANISŁAWA WORCELLA 5A – zakresie rewaloryzacji elewacji frontowej, remontu elewacji podwórzowych z ociepleniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych. Remont ma na celu przywrócenie świetności obiektowi i pierwotnego jego charakteru. Podniesieni bezpieczeństwa użytkowania. Podniesienie standardu oraz wartości obiektu, wzbogacenie oferty turystycznej miasta.

Zakres remontu obejmuje m.in.:

- odtworzenie ozdobnych detali architektonicznych,

- odtworzenie wypraw tynkarskich,

- uzupełnienie ubytków warstwy fakturowej elewacji,

- uzupełnienie  brakujących elementów zdobień, a istniejące zostaną poddane renowacji,

- odtworzenie elewacji od strony podwórka wyprawą tynkarską wraz z ociepleniem,

- wymiana stolarki okiennej

- renowacja bramy wejściowej

- Izolacja ścian fundamentowych

Budynek objęty jest Rejestrem Zabytków miasta Wrocławia nr A/6107 z dnia 25.10.2018 r.

Remont prowadzony będzie na obiekcie czynnym, z utrudnieniem dostępu do wnętrz mieszkań (roboty przy stolarce okiennej) oraz do wnętrz ogólnodostępnych.

  - Dokumentacja Projektowa opisująca przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

  - Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (kodów CPV):

45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45443000 - 4 - Roboty elewacyjne

45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

44221100 - 6 - Okna

  - Informacje szczegółowe

    - Szczegółowy zakres remontu opisują dokumenty:

- Projekt Wykonawczy sporządzony przez: Archimmodicus Sp. z o.o. Sp.K.;

ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wrocław, na który składają się:

- Część opisowa.

UWAGA! Na str. 22 Projektu wykonawczego, Projektant do wykonania stolarki okiennej dopuścił możliwość zmiany drzewa modrzewiowego na inne (np. sosnowe bezsęczne).

- Część rysunkowa:

S-01 – Plan sytuacyjny

A-01 – Elewacje frontowa – projekt

A-02 – Elewacje 	podwórzowe – projekt

A-03 – Elewacje podwórzowe – projekt

A-04 -  Elewacja E-01 - kolorystyka

A-05 – Elewacje E-02-E-05 - kolorystyka

A-06 – Elewacja E-06-E-07 – kolorystyka

A-07 – Kolorystyka detali A, B, C

A-08 – Kolorystyka detali D, E, F

A-09 – Remont tarasu

A-10.1 – Zestawienie stolarki okiennej

A-10.2 – Zestawienie stolarki okiennej

A-10.3A – Zestawienie stolarski okiennej

A-10.3B – Zestawienie stolarki okiennej

A-10.4 – Okno projektowane – schemat

A-11 – Zestawienie stolarki drzwiowej

A-12 – Drzwi D1

A-13 – Detal zbrojenia diagonalnego

A-14 – Detal obróbki okna

A-15 – Cokół na elewacji E-01

A-16 – Studnia doświetlająca ST1

A-17 - Studnia doświetlająca ST2

A-18 – Studnia doświetlająca ST3

A-19 - Studnia doświetlająca ST4

A-20 – Studnia doświetlająca ST5

A-21 - Studnia doświetlająca ST6

A-22 – Studnia doświetlająca ST7

A-23 – Klatka schodowa przekrój

A-24 – Klatka schodowa rzuty -1-1 – 4-4

A-25 – Klatka schodowa rzuty 5-5 – 11-11

A-26 – Wymiana stolarki drzwiowej na klatce schodowej

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorów Robót Budowlanych, sporządzony przez: Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wrocław, w tym:

ST – 00.00 Wymagania ogólne,

ST – 01.01 Roboty ziemne,

ST – 01.02 Roboty rozbiórkowe

ST – 01.03 Roboty ogólnobudowlane

ST – 01.04 Roboty izolacyjne

ST – 01.05 Stolarka budowlana

ST – 01.06 Roboty blacharskie i dekarskie

ST – 01.07 Roboty tynkarskie i wykończeniowe

    - Szczegółowy zakres remontu

Remont obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe

Demontaż

- parapetów okiennych;

- obróbek blacharskich na elewacjach;

- rynien i rur spustowych;

- pasa podrynnowego na elewacjach podwórzowych;

- krat studni doświetlających;

- studni doświetlających - do odtworzenia po robotach ziemnych;

- nawierzchni z kostki betonowej od strony ulicy i nawierzchni betonowej od strony podwórza - do odtworzenia po robotach ziemnych;

- okien w piwnicy – elewacja frontowa i podwórzowe;

- okien na poddaszu – elewacja frontowa;

- kratek i kominków wentylacyjnych na elewacjach;

- drzwi do lokalu usługowego od strony ulicy;

- stopni wejściowych do lokalu usługowego od strony ulicy;

- numeru budynku;

- gzymsów na elewacjach podwórzowych;

- wszelkich przewodów i osłon instalacji, tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych;

- odspojonego tynku na elewacjach podwórzowych – 30% zachowanego tynku należy skuć;

- demontaż luźnych i wykruszonych cegieł w szczególności w obrębie gzymsu i krawędzi elewacji;

- wszelkich elementów znajdujących się na elewacji uniemożliwiających poprawne wykonanie remontu (przewodów, kwietników, tablic, opraw oświetleniowych, anten, talerzy satelitarnych);

- skucie posadzki balkonu na elewacji frontowej;

- skucie odspojonych tynków na kominach.

- Roboty remontowe

- Renowacja drzwi wejściowych (od strony ul. S. Worcella);

- Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych

- Wymiana stolarki drzwiowej do rowerowni i renowacja bramy wejściowej

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich na elewacjach;

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich balkonu;

- Montaż nowych parapetów okiennych z blachy tytan-cynk;

- Montaż nowych rynien i rur spustowych;

- Montaż rury spustowej balkonu;

- Montaż nowego pasa podrynnowego na elewacjach podwórzowych;

- Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej i malowanie kominów;

- Podwyższenie balustrady balkonu do wysokości 110cm;

- Wykonanie nowej posadzki balkonu oraz wyprawy tynkarskiej;

- Montaż nowych okien w piwnicy i na poddaszu;

- Odtworzenie studni doświetlających;

- Wykonanie nowych krat studni doświetlających;

- Odtworzenie nawierzchni chodnika ul. S. Worcella z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej po robotach ziemnych;

- Uporządkowanie przewodów wiszących na elewacjach podwórzowych – unieczynnienie nieużywanych, umieszczenie w pelszach i wkucie w ścianę pozostałych;

- Usunięcie przewodów wiszących na elewacjach;

- Wypełnienie drobnych pęknięć i ubytków w ścianach;

- Renowacja wszystkich detali architektonicznych na elewacjach wraz ze szczegółowym uzupełnieniem i odtworzeniem brakujących elementów;

- Ponowny montaż elementów zdemontowanych podczas wykonywania prac, nie podlegających wymianie;

- Montaż nowego numeru budynku;

- Odkopanie ścian fundamentowych, osuszenie ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej – na wszystkich elewacjach;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian zewnętrznych budynku od strony obiektów sąsiednich.

- Ocieplenie ścian fundamentowych od strony podwórza styrodurem 10cm oraz pianką PIR gr. 10 cm;

- Ocieplenie elewacji podwórzowych styropianem gr. 10cm oraz wełna mineralną gr. 10 cm;

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- Malowanie elewacji;

- Wykonanie powłoki antygrafiti do wysokości 3,0m;

- Malowanie pasów w miejscach istniejących gzymsów na elewacjach podwórzowych – kolor Caparol Marill 60;

- Czyszczenie i malowanie skrzynki gazowej na elewacji frontowej;

- Odtworzenie cokołu na elewacji frontowej;

  - Wymagania szczegółowe

    - Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie m.in. z:

- dokumentacją projektową,

- STWiORB,

- obowiązującymi normami (m.in. Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie),

- wiedzą budowlaną i przepisami prawa budowlanego,

- przepisami BHP i ppoż.,

    - Warunki wykonania.

- Wymaga się, aby prowadzony był dziennik budowy.

- Miejsce pod zaplecze budowy wskaże Zamawiający.

- Wykonawca we własnym zakresie m.in.: urządzi zaplecze i teren budowy.

- Wszelkie uszkodzenia elementów budynku powstałe w toku robót niezwłocznie i nieodpłatnie usuwa Wykonawca.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej a zadeklarowanych i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (tj. m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości) dopuszczające ich użycie na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów (jeżeli występują) Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania pewnego standardu, dopuszczając do zastosowania (przedstawienia w ofercie) materiały i urządzenia równoważne tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych.

- Wykonawca dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania, przedmiotu zamówienia bezpośrednio na teren budowy.

- Wykonawca zabezpieczy - składowane tymczasowo na terenie budowy  w/w materiały i urządzenia do czasu ich zastosowania/wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub ich parametrów, oraz udostępni je w celu kontroli dokonanej przez Inspektora Nadzoru.

- Po zakończeniu robót wykonawca sporządzi w ramach wynagrodzenia (ceny ofertowej) m.in.: dokumentację powykonawczą (definiowaną w art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć i wywieźć na właściwe wysypisko – wszystkie materiały z rozbiórki, które nie zostaną ponowne wbudowane.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad robotami.

- Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.

- Zaleca się, by każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej i/lub koniecznych odkrywek w miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

Potrzebę dokonania wizji lokalnej (i koniecznych odkrywek) na przyszłym terenie budowy należy zgłosić Zamawiającemu faksem i/lub pisemnie, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem przedmiotowej wizji lokalnej i uzgodnić z Zamawiającym.

- Wycena

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ .

Krótkie opisy pozycji w Wykazie Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Umowy lub Specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera . Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace.

Załączony  do SIWZ Przedmiar Robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy prawa zamówień publicznych – umowa oparta na ryczałtowej formie płatności.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert ( materiał pomocniczy dla wykonawców).

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmować całość robót, jak określono w SIWZ w oparciu o kwoty podane w Formularzu Oferty i wycenionej Tabeli Cen.

TABELA CENY

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY IZOLACYJNE STREFY COKOLOWEJ |  |
| 2 | ROBOTY IZOLACYJNE STREFY COKOLOWEJ |  |
| 3 | ROBOTY ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI |  |
| 4 | ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ATTYK |  |
| 5 | ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI FRONTOWEJ |  |
| 6 | REMONT TARASU (rusztowania ujęto w elewacji) |  |
| 7 | OPŁATY ADMINISTRACYJNE |  |
| 8 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |
| Razem* |  |

- Równoważność rozwiązań

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, których wybór leży po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) 	Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie wykonania robót, we wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inspektora Nadzoru nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe.

b) 	Na żądanie Inspektora Nadzoru, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.

# Footnotes

oględziny własne będą prowadzone z udziałem właściwej osoby upoważnionej przez Zamawiającego, bez jakiegokolwiek udzielania dodatkowych informacji innych niż zawarte w SIWZ w celu zapewnienia równego traktowania i równego dostępu do informacji wszystkich Wykonawców. Pytania, dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, nie opisanego w SIWZ, należy składać w formie pisemnej w terminach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.